Znak sprawy: S-343/11/2017/5                                                     Załącznik Nr 1D do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

część IV – sprzęt komputerowy, biurowy

| Lp | Nazwa | Minimalne wymagane parametry/dane techniczne/funkcje wymagane przez Zamawiającego | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektor multimedialny typ 1 | obraz o przekątnej 80 cali (ok. 203cm) w odległości 86 cm od ekranu, rozdzielczości WXGA (1280x800 Ultra szerokokątny projektor wykorzystujący technologię 3LCD, obiektyw z krótką ogniskową DLP (obraz 80" z 0.86m) jasność 2000 ANSI lm złącza sterujące RS232 i RJ-45 (LAN) żywotność lampy min. 3.000 godzin (tryb ECO) | 2 |
| 2. | Projektor multimedialny typ 2 | Full HD Format 16:9 , Kontrast statyczny min. 23000: 1, Żywotność lampy min. 5000 h, Wejścia HDMI, USB-B. W zestawie: uchwyt zamocowania sufitowego | 2 |
| 3. | Ekran projekcyjny ścienny. | Urządzenie spełniające minimalne parametry techniczne: Powierzchnia ekranu biała, matowa o wymiarach min. 124 cm na 220 cm w formacie 16:9, w metalowej obudowie i sterowaniu ręcznym, do montażu ściennego lub sufitowego | 2 |
| 4. | Komputer przenośny | Procesor 2 rdzeniowy, taktowane min 2.5 GHz, 3MB cache, Pamięć RAM 8 GB (SO-DIMM DDR4, 2400MHz), Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 32 GB, Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne) 2/0, Dysk twardy 256 GB SSD SATA III, Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer (opcojanalnie napęd zewnętrzny na USB), Ekran Matowy, LED o przekątnej ekranu 15,6" i rozdzielczości 1920 x 1080 (FullHD), Karta graficzna o architekturze GCN, Potoki 320 - ZJC, Zegar rdzenia 920 MHz, Zegar pamięci 2000 MHz, Magistrala 64 bit, Typ pamięci GDDR5, Maks. pamięci 4096 MB, pamięć nie współdzielona, DirectX, DirectX 12, Shader 5.0, Technologia 28 nm, Technologie: DirectX 12, Mantle, OpenGL, OpenCL 1.2, Vulkan, Wbudowane głośniki stereo, Wbudowany mikrofon, Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio, Kamera internetowa min 1.0 Mpix, Karta sieciowa LAN RJ-45 min. 10/100 Mbps, Moduł Bluetooth Wi-Fi 802.11 b/g/n, HDMI - 1 szt, USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt, Czytnik kart pamięci - 1 szt. (opcjonalnie zewnętrzny), Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt, USB 2.0 - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Bateria min. 3-komorowa, 3500 mAh, Li-Ion, Zainstalowany system operacyjny tak jak w załączniku 1 (dopuszcza się wersję bez zaawansowanych technologii sieciowych i pomocy zdalnej), Dołączone oprogramowanie - Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku), Wydzielona klawiatura numeryczna, Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock), Wielodotykowy, intuicyjny touchpad, Mysz zewnętrzna na USB, Zasilacz | 2 |
| 5. | Tablet graficzny | obszar roboczy: 152 x 95 mm, rozdzielczość: 2540 lpi, ilość poziomów nacisku: 1024, szybkość przetwarzanych danych: 133 punktów/sekundę, piórko: tak, interfejs: USB 2.0, oprogramowanie do obróbki plików graficznych. powierzchnia wielodotykowa komunikacja bezprzewodowo przez RF z opcjonalnym zestawem akcesoriów bezprzewodowych , | 6 |
| 6. | Słuchawki z mikrofonem | komunikacja z urządzeniem-przewodowa, złącze:2 x mini-jack 3.5 mm (pozłacany), długość przewodu:2.5 m, typ głośnika: magnes neodymowy, średnica głośnika: 40 mm, pasmo przenoszenia: 20 -20000 Hz, dynamika głośników: 105dB, impedancja głośników: 32 Ohm, mikrofon: tak, pasmo przenoszenia mikrofonu: 100 - 16 000 Hz, czułość mikrofonu: -42 dB | 16 |
| 7. | Urządzenie wielofunkcyjne typ 1 | Minimalna szybkość druku (mono): 35 str./min. Minimalna szybkość druku (kolor): 27 str./min. Rozdzielczość w poziomie (mono): 6000 dpi Rozdzielczość w pionie (mono): 1200 dpi Rozdzielczość w poziomie (kolor): 6000 dpi Rozdzielczość w pionie (kolor): 1200 dpi Typ skanera: kolorowy Optyczna rozdzielczość skanowania: 2400 x 2400 dpi Maksymalna rozdzielczość skanowania: interpolowana - 19200 dpi Druk dwustronny: Automatyczny A3 35 str/min 27 str/min Rozdzielczość w poziomie (mono): 6000 dpi Rozdzielczość w pionie (mono): 1200 dpi Rozdzielczość w poziomie (kolor): 6000 dpi Rozdzielczość w pionie (kolor): 1200 dpi Pamięć wbudowana 64 MB Ethernet 10/100 Mb/s Komunikacja bezprzewodowa WiFi Złącza 1 x USB 2.0 | 2 |
| 8. | Oprogramowanie pakiet biurowy | Licencjonowany pakiet biurowy w wersji edukacyjnej według załącznika nr 2 | 36 |
| 9. | Oprogramowanie do nauki przepisów ruchu drogowego. | Oprogramowanie do nauki przepisów ruchu drogowego i przeprowadzania egzaminów wewnętrznych. Materiał multimedialny dla wykładowcy Licencja bezterminowa. | 1 |
| 10. | Aparat fotograficzny | sensor: CMOS ¦ 23.5 x 15.6 mm, matryca (przetwornik): 24.2 MP, maks. rozdzielczość: 6000 x 4000 pikseli, rodzaj obsługiwanej pamięci zewn: microSDXC , microSDHC, microSD, min. szybkość migawki: 30 s, maks. szybkość migawki: 1/4000 s, typ ustawiania ostrości: 9-punktowy autofokus , 39-punktowy autofokus, 11-punktowy autofokus , 1-punktowy autofokus, autofokus, lampa błyskowa: tak, wizjer optyczny: tak, wyświetlacz LCD: tak, przekątna LCD: 3,2 cale, funkcja geolokalizacji: tak, wbudowany głośnik: tak, interfejs: USB 2.0, mini jack 3.5mm, mini HDMI , wyjście video (video out), płyta CD z instrukcją obsługi oraz pakietem oprogramowania, WiFi, ładowarka, gumowa muszla oczna, pasek na ramię, pokrywka bagnetu korpusu, pokrywka okularu, kabel USB, pokrywka sanek mocujących, kabel audio-wideo, obiektyw 18-105 ze stabilizacją obrazu, Digital (SDXC) 64GB. | 1 |
| 11. | Urządzenie wielofunkcyjne typ 2 | Minimalna szybkość druku (mono): 35 str./min. Minimalna szybkość druku (kolor): 27 str./min. Rozdzielczość w poziomie (mono): 6000 dpi Rozdzielczość w pionie (mono): 1200 dpi Rozdzielczość w poziomie (kolor): 6000 dpi Rozdzielczość w pionie (kolor): 1200 dpi Typ skanera: kolorowy Optyczna rozdzielczość skanowania: 2400 x 2400 dpi Maksymalna rozdzielczość skanowania: interpolowana - 19200 dpi Druk dwustronny: Automatyczny A3 35 str/min 27 str/min Rozdzielczość w poziomie (mono): 6000 dpi Rozdzielczość w pionie (mono): 1200 dpi Rozdzielczość w poziomie (kolor): 6000 dpi Rozdzielczość w pionie (kolor): 1200 dpi Pamięć wbudowana 64 MB Komunikacja bezprzewodowa WiFi Złącza NFC Wi-Fi Ethernet 10/100 Mb/s Automatyczny podajnik dokumentów z funkcją skanu dwustronnego (DADF) Wbudowany czytnik kart pamięci Drukowanie bezpośrednio z nośników USB | 2 |
| 12. | Drukarka laserowa | Formaty: A4, A5, A6 Rozdzielczość druku: 2400 x 600 dpi Zgodność: TWAIN, WIA Komunikacja: USB, Wi-Fi, LAN (Ethernet), Zainstalowana pamięć: min 32 MB Gramatura papieru: min 60 g/m2 Systemy: Linux, Mac OS, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows 10 | 5 |
| 13. | Urządzenie wielofunkcyjne typ 3 | Urządzenie wielofunkcyjne (drukowanie, skanowanie, kopiowanie) laserowe monochromatyczne, USB, Wi-Fi, LAN (Ethernet), druk dwustronny automatyczny, szybkość druku: min 20 str./min, rozdzielczość druku 2400/600 dpi, automatyczny podajnik dokumentów, 32 MB wbudowanej pamięci, dwuliniowy wyświetlacz LCD podajnik papieru o min. pojemności 250 arkuszy. | 2 |
| 14. | Dysk HDD typ 1 | Porty: dual port Pojemność: 600GB Prędkość obrotowa: 10k rpm Interfejs: Sas, Prędkość przesyłu danych: 6G Wielkość dysku: 2,5" + kieszeń | 4 |
| 15. | Zasilacz awaryjny UPS | Topologia line-interactive, typ obudowy rack 19”, fazy we/wy 1/1, moc wyjściowa pozorna 1,6 kVA, moc wyjściowa czynna 960 W, napięcie wejściowe 230 V, napięcie wyjściowe 230 V, częstotliwość napięcia wejściowego 50 Hz, częstotliwość napięcia wyjściowego 50 Hz, kształt napięcia wyjściowego - praca z sieci sinus, kształt napięcia wyjściowego - praca z akumulatora quasi-sinus, próg przełączenia z pracy sieciowej na akumulatorową 180 V; 264 V, próg przełączenia z pracy akumulatorowej na sieciową 190 V; 254 V, czas przełączenia z pracy sieciowej na akumulatorową < 5 ms, czas przełączenia z pracy akumulatorowej na sieciową < 0.2 ms, czas podtrzymania przy obciążeniu 100% 4 min, czas podtrzymania przy obciążeniu 50% 15 min, czas ładowania akumulatorów do 8 h - w zależności od stanu rozładowania akumulatora, akumulatory 12 V / 12 Ah x 2 szt, wyposażenie standardowe KF, RST, COM, TEL, opis wyjścia zasilania 6 gniazd w standardzie polskim, wymiary 483 x 132 x 250 mm, waga 18 kg, zabezpieczenia UPS-a elektroniczne, 2 bezpieczniki topikowe. | 2 |
| 16. | Programowalny przełącznik (switch) typ 1 | Typ obudowy RACK 19” 1U Przełącznik zarządzalny L2 JetStream, 24 porty Gb, 4 sloty SFP, Listy dostępu - ACL, uwierzytelnianie 802.1X, Port Security, filtrowanie adresów IP, Storm Control, snooping DHCP, IP Source Guard oraz ochrona przed atakami DoS, Funkcje L2/L3/L4 QoS oraz IGMP snooping umożliwiające optymalizację połączeń głosowych i wideo, Funkcje SNMP, RMON oraz logowanie WEB/CLI/Telnet | 6 |
| 17. | Programowalny przełącznik (switch) typ 2 | Typ obudowy RACK19” 1U, Zarządzalny L3, Dostęp Telnet RMON SNMP v1/v2c/v3 Wiersz poleceń (CLI) Przeglądarka WWW (GUI), Gigabit Ethernet, liczba portów 28, Rodzaje wejść / wyjść SFP - 4 szt. , RJ-45 10/100/1000 Mbps - 24 szt. IEEE 802.3 x IEEE 802.3 ab, IEEE 802.3 u, IEEE 802.3, Rozmiar tablicy MAC 16 k, Ramka Jumbo 10,240 kB, Liczba grup VLAN 4096, Algorytm przełączania Store-and-forward, Przepustowość 56 Gb/s, Bufor pamięci 1 MB, Maksymalny pobór mocy 16,8 W, MTBF 236 739 h, Diagnostyka przewodów, Automatyczne krosowanie portów (Auto MDI-MDIX), VLAN QoS Praca w trybie half i full-duplex, | 6 |
| 18. | Router | Router przewodowy, Rack 19” 1U, Rodzaje wejść/wyjść RJ-45 console port - 1 szt., RJ-45 10/100/1000 (LAN/DMZ) - 1 szt., RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 2 szt., RJ-45 10/100/1000 (WAN) - 2 szt., Obsługiwane standardy 802.3ab, 802.3u, 802.3, Zarządzanie i konfiguracja WWW, Posiada funkcję automatycznego wykrywania i blokowania ataków DoS (Denial of Service), takich jak TCP/UDP/ICMP Flooding, TCP Scanning, Ping of Death i inne podobne zagrożenia.Oferuje sprzętowy port DMZ, umożliwiający skonfigurowanie publicznego serwera bez wystawiania pozostałych zasobów sieci na zagrożenia z zewnątrz. Router zapewnia administratorom sieci również możliwość łatwego blokowania określonych stron, komunikatorów internetowych oraz aplikacji p2p oraz ograniczania pracownikom dostępu jedynie do wybranych usług, takich jak.FTP, HTTP lub SMTP obsługuje wiele protokołów VPN, takich jak IPsec, PPTP oraz L2TP w trybach klient/serwer, obsługuje również funkcję VPN passthrough. Router oferuje sprzętową obsługę połączeń VPN, umozliwiającą jednoczesne utrzymanie do 100 połączeń LAN-to-LAN/Client-to-LAN IPsec VPN. Obsługuje ponadto szyfrowanie DES/3DES/AES128/AES192/AES256, uwierzytelnianie MD5/SHA1, zarządzanie kluczami w systemie IKE/ręczne oraz dwa tryby negocjacji - Main/Aggressive. Przycisk Reset, Dołączone akcesoria: Zasilacz. | 6 |
| 19. | Tester okablowania | Tester okablowania RJ45, RJ11, funkcja głosowa testowanie kabli telefonicznych RJ11 / RJ12 testowanie kabli sieciowych RJ45 STP / UTP testowanie kabli koncentrycznych komunikaty głosowe | 3 |
| 20. | Tablet z obsługą GSM | Ekran: 9,6 cala, Rozdzielczość: HD 1280 x 800 pikseli Procesor: Czterordzeniowy 1.2GHz System operacyjny w wersji graficznej dostosowany do urządzenia. RAM: 2 GB ROM: 8 GB Bateria: 4800mAh dual Wi-Fi 2.4 GHz/5 GHz oraz LTE 4G Cat4 (przepustowość do 150MB/s) GPS:tak Rodzaj ekranu: pojemnościowy Multitouch: tak Funkcja telefonu: tak Karty pamięci: tak | 2 |
| 21. | Adapter bluetooth | Zewnętrzny ze złączem USB Standard: Bluetooth 4.0 + EDR, Zasięg [m]: 100 | 7 |
| 22. | Urządzenie wielofunkcyjne typ 4 | Minimalna szybkość druku (mono): 35 str./min. Minimalna szybkość druku (kolor): 27 str./min. Rozdzielczość w poziomie (mono): 6000 dpi Rozdzielczość w pionie (mono): 1200 dpi Rozdzielczość w poziomie (kolor): 6000 dpi Rozdzielczość w pionie (kolor): 1200 dpi Typ skanera: kolorowy Optyczna rozdzielczość skanowania: 2400 x 2400 dpi Maksymalna rozdzielczość skanowania: interpolowana - 19200 dpi Druk dwustronny: Automatyczny A3 35 str/min 27 str/min Rozdzielczość w poziomie (mono): 6000 dpi Rozdzielczość w pionie (mono): 1200 dpi Rozdzielczość w poziomie (kolor): 6000 dpi Rozdzielczość w pionie (kolor): 1200 dpi Pamięć wbudowana 64 MB Komunikacja bezprzewodowa WiFi Złącza NFC Wi-Fi Ethernet 10/100 Mb/s Zainstalowane opcje: dupleks ¦ automatyczny podajnik dokumentów (ADF) Automatyczny podajnik dokumentów z funkcją skanu dwustronnego (DADF) Wbudowany czytnik kart pamięci Drukowanie bezpośrednio z nośników USB Dotykowy ekran LCD 9.3 cm skanowanie w formacie A4 i A3 skanowanie i druk z dupleksem (dwustronne) A4 i A3 | 1 |
| 23. | Miernik uniwersalny | Pomiary, zakresy: napięcie DC [V]: 200m/2/20/200V ±(1%+2); 500V ±(1.2%+5) napięcie AC [V]: 200V/500V ±(2.5%+10) prąd DC [A]: 200μ/2m/20m/200mA ±(2%+5); 10A ±(3%+5) rezystancja [Ω]: 200/2k/20k/200kΩ ±(1%+2); 2MΩ ±(1.5%+5) Funkcje, cechy: wyświetlacz LCD 1999 45x24mm podświetlany test diody test ciągłości obwodu Data Hold pomiar hFE wybór zakresu: ręczny wskaźnik polaryzacji wskaźnik przekroczenia zakresu wskaźnik niskiego napięcia baterii test baterii: 1.5V zabezpieczenia: bezpiecznik 200mA/250V normy: CE, CAT. II - 600V zasilanie bateryjne, wymiary: 144x70x32mm masa: 170g | 6 |
| 24. | Urządzenie do detekcji, analizy sygnałów logicznych | Przeznaczony do każdego gniazda PCI płyty głównej Pokazuje stan zasilacza Wskazuje status wszystkich interfejsów i portów Kody błędów na wyświetlaczu LED, pomagają zidentyfikować problemy w trakcie montażu Obsługiwane wersje BIOS: PHOENIX v.4.01 . 6.0; AMI v.6.24; AWARD v.4.5 Wskaźniki: 8 diod LED oraz 2-cyfrowy wyświetlacz LED Obsługiwana wersja magistrali PCI: 3,3V 32/64 bit | 16 |
| 25. | Ploter | Prowadzenie - Rolki dociskowe Sterowanie - Silnik krokowy Maks. obszar cięcia - 305 mm x 3000 mm Maksymalna szerokość mediów - 350mm Maks. grubość mediów - 0.8 mm Maks. szybkość cięcia - 10 do 100 mm/s Nacisk noża - 210 gf Minimalna wielkość znaków - Około 5 mm wysokości (w zależności od medium i użytego fontu) Rozdzielczość mechaniczna - 0.05 mm Rozdzielczość programowa - 0.05 mm Papier do 157 g/m2 Papier kreślarski, pocztówki, papier fotograficzny typu Inkjet Interfejsy - USB 2.0 (full speed) Wyświetlacz - LCD/LED Wycinanie grafiki w foliach samoprzylepnych, flex, flock, szablonowych, winylowych, papierze samoprzylepnym - wycinanie w foliach, papierze wydrukowanej na drukarce grafiki, np. naklejki wycinanie w papierze ozdobnym, np. zaproszenia kreślenie, rysowanie z wykorzystaniem pisaków kreślących lub powszechnie dostępnych w sprzedaży artykułów kreślarsko-rysowniczych, np. grafika artystyczna | 1 |
| 26. | Palmtop PDA | Procesor: min. 300 MHz Wyświetlacz: 3.7" TFT LCD typu transflective, 65,536 kolorów, rozdzielczość 480 x 640 (VGA) Pamięć [MB]: Pamięć RAM: 64 MB Pamięć Flash ROM: 64 MB mobile SDRAM Sposób obsługi: Cztery przyciski szybkiego uruchamiania aplikacji: Dzisiaj, Kalendarz, Kontakty, Wiadomości 5-kierunowy przycisk nawigacyjny Reset programowy Power button Wyłącznik Blokada akumulatora Komunikacja: Bluetooth 1.2 USB Host/Client 1.1 Serial port Sloty: Gniazdo rozszerzeń SD/MMC z funkcją SDIO Audio: Wbudowany głośnik i mikrofon Stereofoniczne gniazdko słuchawkowe 3,5 mm Licencjonowany graficzny system operacyjny dostosowany do urządzenia z modułem poczty, kalendarza w 10 różnych językach. Akumulator: Wyjmowany akumulator litowo-jonowy 1200 mAh | 7 |
| 27. | Dysk HDD typ2 | Pojemność: 1000 GB, Pamięć podręczna cache: 64 MB, Interfejs: SATA III (6.0 Gb/s), Prędkość obrotowa: 7200 obr./min, Format dysku 3,5” | 16 |
| 28. | Aparat telefoniczny z faksem(telefaks) | Telefax na papier termiczny, cyfrowy automat zgłoszeniowy, cyfrowy system głośnomówiący. System identyfikacji abonenta. | 1 |

# Wymagania wobec systemu operacyjnego.

# System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

- System w pełnej wersji 64 bitowej,

- Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:

  - Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,

  - Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych,

- System operacyjny musi być najnowszą wersją dostępną na rynku polskim,

- Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym Polskim i Angielskim,

- Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.

- Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.

- Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne,

- Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego,

- Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego,

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;

- Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami,

- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe,

- Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim,

- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),

- Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer,

- Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji,

- Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji,

- Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe,

- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem,

- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,

- Wbudowany system pomocy w języku polskim;

- Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);

- Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;

- Mechanizmy logowania w oparciu o:

  - Login i hasło,

  - Karty z certyfikatami (smartcard),

  - Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),

- Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5,

- Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu,

- Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec,

- Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;

- Pełne wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 1.1 i 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach,

- Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń,

- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem,

- Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową,

- Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację,

- Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe,

- Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe

- Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej,

- Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci,

- Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.),

- Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu),

- Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika,

- Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów „w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB.

- Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych

- Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania 
do szyfrowania partycji w usługach katalogowych.

- Możliwość nieodpłatnego instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu.

- Wszystkie podane parametry techniczne są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaproponować sprzęt o parametrach technicznych wyższych, lecz nie gorszych 
od wskazanych przez Zamawiającego.

- Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracyjnych, wymaganiach normatywnych itp.

- Wszystkie elementy dostarczanego sprzętu muszą być fabrycznie nowe (nieużywane), wyprodukowane nie wcześniej niż w 2016 r.

- Cały sprzęt musi mieć kompletne okablowanie niezbędne do uruchomienia poszczególnych urządzeń/podzespołów.

- Każdy oferowany element wyposażenia musi posiadać Certyfikat Zgodności lub dokument równoważny oraz Certyfikat Bezpieczeństwa lub dokument równoważny. Zamawiający wymaga dostarczenia ww. dokumentów przy dostawie elementów wyposażenia przez Wykonawcę.

- Wykonawca ma obowiązek na etapie dostaw umożliwić weryfikacje dostarczonego sprzętu 
i w przypadku stwierdzenia przez zamawiającego niezgodności z ofertą i/lub opisem przedmiotu zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania dostawy danego sprzętu oraz nakazanie wykonawcy natychmiastowej jego wymiany na koszt 
i odpowiedzialność wykonawcy.

- Instrukcja użytkowania i instrukcja obsługi w języku polskim.