Znak sprawy: S-343/10/2017/2                                                      Załącznik Nr 1A do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część I – wyposażenie warsztatu samochodowego;

| Lp. | Nazwa | Minimalne wymagane parametry/dane techniczne/funkcje wymagane przez Zamawiającego | Liczba sztuk /kompletów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endoskop techniczny z wodoszczelnym przewodem. | wodoszczelny przewód o długości ok. 90 cm, przewód zakończony sondą 9,8 mm (kamera min. 640 x 480, kąt widzenia 540), sonda podświetlana dwiema jasnymi diodami LED z możliwością regulacji natężenia światła, uchwyt pistoletowy z wbudowanym, rozłącznym kolorowym wyświetlaczem (3,5", min 320x480), wyjście TV (przy odłączonym wyświetlaczu przesyłanie danych z sondy do monitora następuje poprzez złącze micro USB). W zestawie dodatkowo: magnes, haczyk, lusterko, kabel USB o długości 1m, kompozytowy kabel wideo, walizka do przechowywania. | 1 sztuka |
| 2. | Zestaw narzędziowy. | W skład zestawu narzędziowego wchodzi: Zestaw kluczy płasko-oczkowych: 26 elementów w rozmiarze od 6 do 32 mm, umożliwiające odkręcanie śrub typu torx, spline, ribe, metrycznych, calowych oraz śrub trój-, czworo-, sześcio- oraz dwunastokątnych, wykonane ze stali chromowo-wanadowej. Zestaw kluczy nasadowych, bity, przeguby, adapter, grzechotki, przedłużki Klucze nasadowe ½” 18 szt: od 10mm do 32mm; Nasadki do świec 1/2" - 2 szt.: 16mm, 21mm; Klucze nasadowe długie 1/2"- 4 szt.: 14mm, 15mm, 17mm,19mm; Klucze nasadowe 1/4" - 13 szt; Klucze nasadowe długie 1/4" -7 szt.; Klucze nasadowe 1/4" wraz z bitami Torx; Hex(imbus), Klucze ampulowe (nimbusowe); Wkrętak 1/4": do nasadek i bitów. Adapter do bitów 1/2". Pokrętło typ T z kwadratem przesuwnym na 1/4". Pokrętło typ T z kwadratem przesuwnym (przelotką) na 1/2": 250mm. Grzechotka: 1/2" , 1/4" Przegub Cardana: 1/2" , 1/4" Przedłużka 1/2": 125mm, 250 mm Przedłużka 1/4": 50mm, 100 mm Przedłużka gięta 1/4": 150mm Zestaw kluczy trzpieniowych o twardości HRC 58-62, wykonane z S2 w zestawie: końcówki TORX długości 30mm, 75mm; końcówki SPLINE długości 30mm, 75mm końcówki HEX (IMBUSOWE) długości 30mm, 70mm; przejściówki do grzechotki 1/2” i 3/8”. Zestaw Bitów, wykonane ze stali S2, zestaw zawiera: 4 bity płaskie, 4 bity krzyżowe typ Phillips (PH) № 1 - 2 - 2 - 3, 4 bity krzyżowe typ Pozdriv (PZ) № 1 - 2 - 2 - 3, 4 bity imbusowe , 7 bitów Torx, 7 bitów Torx z otworem (security), 1 adapter - uchwyt do bitów do szybkiej wymiany końcówek oraz zastosowania z wkrętarką, uchwyt śrubokrętowy; Zestaw wkrętaków płaskich i krzyżowych przeznaczone do pobijania wykonane ze stali S2, utwardzany do około 58 HRC.W komplecie: - wkrętaki płaskie 3,0x75mm; 5,0x75mm; 6,0x38mm; 6,0x150mm; 8,0x150 mm. - wkrętaki krzyżowe PH0x75mm, PH1x75mm, PH2x38mm, PH2x100mm, PH3x150 mm; - wkrętaki kwadratowe SQ1x100, SQ2x100 mm Zestaw szczypiec o długości min. 160 mm, z rękojeścią pokrytą warstwą izolacyjną, wykonane ze stali chromowo-wanadowej: - kombinerki uniwersalne - szczypce boczne tnące - szczypce czołowe tnące - szczypce zwężane - elektrotechniczne tzw. bociany - szczypce zwężane wygięte - szczypce okrągłe - szczypce płaskie -szczypce segera 7" (długość: 180 mm) do pierścieni zabezpieczających: zewnętrzne proste, wewnętrzne wygięte, zewnętrzne proste, wewnętrzne wygięte Zestaw nożyc do blachy przegubowe: prawe, proste, lewe Zestaw młotków: 0,2 kg; 0,5 kg; 1,0kg; 2,0kg; | 6 zestawów |
| 3. | Miernik ciśnienia sprężania silnika ZI. | Urządzenie spełniające minimalne parametry techniczne: manometr analogowy o skali 0-20 bar, przedłużka-elastyczny wąż gumowy długości min. 0,4 m, 2 sztywne końcówki (prosta i wygięta) długości ok.13cm zakończone gumą, 4 końcówki gwintowane: M10x1,0, M12x1,25, M14x1,25, M18x1,25; Łączenie elementów za pomocą szybkozłączy. | 1 sztuka |
| 4. | Miernik ciśnienia sprężania silnika ZS. | Urządzenie spełniające minimalne parametry techniczne: miernik ciśnienia do 70 bar z przewodem, szybkozłączem i zaworem zwalniającym, 4 adaptery montowane w miejscu wtryskiwacza, 9 adapterów montowanych w miejscu świecy żarowej, jeden adapter uniwersalny oraz mocowanie typ H. | 1 sztuka |
| 5. | Prostownik. | Urządzenie spełniające minimalne parametry techniczne: Funkcja rozruchu i szybkiego ładowania, Napięcie ładowania 12/24V; Znamionowe napięcie zasilania 230V; 50Hz Moc (ładowanie / rozruch) 1,6 / 10 kW Rozruch samochodów z silnikami benzynowymi oraz diesla Znamionowy prąd ładowania EN 60335-2-29 50A Znamionowy prąd rozruchu EN 60335-2-29 300 Zabezpieczenie przeciw zwarciu biegunów, przeciążeniu i odwrotnej biegunowości. Miernik prądu ładowania, ładowanie normalne i szybkie Długość przewodów min. 2 m | 1 sztuka |
| 6. | Lampa LED. | Obudowa odporna na uderzenia, Zasilanie akumulatorowe Ręczna lampa akumulatorowa LED z obrotowym hakiem w głowicy i ruchomym magnesem w odstawie; Lampa wyposażona w akumulator litowo-jonowy z zabezpieczeniem przed przeciążeniem i całkowitym rozładowaniem. W zestawie zasilacz sieciowy i samochodowy. | 3 sztuki |
| 7. | Zestawy przelewowe do wtryskiwaczy. | Zastaw zawiera: 6 rurek z pojemnikami do podłączenia na przewodach przelewowych wtryskiwaczy za pomocą 24 adapterów (po 6szt. do wtryskiwaczy BOSCH, DENSO, SIEMENS, DELPHI) | 1 sztuka |
| 8. | Tester płynu hamulcowego. | Urządzenie spełniające minimalne warunki: Pomiar zawartości wody w płynie hamulcowym wyrażony w procentach Wyświetlacz LCD Umożliwia pomiar i wskazanie zawartości wody w płynie hamulcowym klasy DOT3, DOT4, DOT5. | 1 sztuka |
| 9. | Tester akumulatora. | Tester akumulatorów 12 i 24 V, umożliwia pomiar stanu technicznego i naładowania akumulatora oraz kontrolę stanu ładowania alternatora z obciążeniem i bez obciążenia. Testy akumulatora: napięcie bieżące, pomiar rezystancji, prąd rozruchowy, graficzne procentowe zestawienie stanu akumulatora oraz stopnia jego naładowania. Prąd rozruchowy podawany według jednej z norm: SAE, EN, IEC, DIN oraz JIS. Testy w pojeździe: spadek napięcia przy rozruchu - test ładowania bez obciążenia, test ładowania pod obciążeniem, test stabilności napięcia Wbudowana drukarka. Wydruk zawiera wszystkie dane sprawdzone podczas testu. | 1 sztuka |
| 10. | Urządzenie do mycia. | Urządzenie spełniające minimalne parametry techniczne: Pojemność wanny 150 litrów wyjmowana półka, na której można położyć myty element; Elektryczna pompa 230V o wydajności 20 litrów / min wymiary min. wewnątrz 1000 x 500x250 mm metalowy elastyczny przewód doprowadzający środek chemiczny o długości ok. 50 cm, pędzel przelotowy, korek spustowy na spodzie wanny | 1 sztuka |
| 11. | Multimetr samochodowy. | Urządzenie spełniające minimalne parametry techniczne: Podwójny wyświetlacz 4-4/5 cyfry, 50000 odczyt (podstawowy) i 3-4/5 cyfry, 5000 odczyt (pomocniczy), z 26 segmentów bargrafem. Kalibracja za pomocą interfejsu fotooptycznego. Test układu ładowania akumulatora, prądu upływu i alternatora. Tester silników elektrycznych (wentylatory). Tester ECU (elektronicznego modułu sterującego) . Tester czasu wtrysku wtryskiwaczy PFI i TBI. Wielofunkcyjny tester wysokiego napięcia. Tester układu ładowania. Tester czujników i przetworników. Dwie funkcje pośredniego pomiaru małych i dużych prądów (w komplecie dwie przystawki cęgowe). Pomiar: - napięcia stałego i przemiennego (do 1000 V) - prądu stałego i przemiennego (do 10 A) - temperatury (sonda w komplecie) - rezystancji (do 50 M?) - pojemności (do 5000 ?F) - częstotliwości (do 500 kHz) - prędkości obrotowej (tachometr) - szerokości impulsu - współczynnika wypełnienia impulsu - kąta zwarcia styków przerywacza Test diody i ciągłości obwodu. 20 pamięci wyników pomiarów. Port RS-232C/USB przejściówka W zestawie: - sztywny neseser mieszczący przyrząd i wyposażenie, - sonda cęgowa HR30, - sonda cęgowa CA113, - sonda pojemnościowa, - sonda indukcyjna, - sonda temperaturowa, - komplet przewodów pomiarowych zakończonych sondami igłowymi, - 2 chwytaki krokodylowe, - CD z programem, - przewód połączeniowy RS-232C, - przewód połączeniowy-przejściówka RS-232C/USB | 3 sztuki |
| 12. | Oscyloskop. | Urządzenie spełniające minimalne parametry techniczne: Pasmo kanałów analogowych min. 50 MHz Maks. częstotliwość próbkowania do 1 GSa/s Pamięć akwizycji min. 12 Mpkt Odświeżanie z częstotliwością do 30 000 przebiegów na sekundę Niski poziom szumu, zakres dynamiki: 1 mV/dz do 10V/dz 7-calowy ekran TFT (800x480) WVGA W zestawie: Torba transportowa | 3 sztuki |
| 13. | Stół ślusarski z imadłem i szufladami narzędziowymi. | Stół warsztatowy z przeznaczeniem do ciężkich prac warsztatowych, nośność 2T, spełniający minimalne parametry techniczne: wymiary min.(dł. x wys. x szer.): 1200x890x600 mm. konstrukcja wykonana z profili stalowych , zabezpieczonych antykorozyjnie, blat drewno/sklejka grubości minimum 30 mm, pokryty blachą ocynkowaną o grubości minimum 1,5 mm. Imadło do stołu warsztatowego spełniające minimalne parametry techniczne: korpus wraz ze szczęką ruchomą wykonany z wysokiej jakości żeliwa ciągliwego, wymienne wkładki szczękowe, hartowane indukcyjnie i szlifowane, nacięty molet gwarantujący pewne i bezpieczne mocowanie. wkładki szczękowe z poziomą i pionową pryzmą, wielkość szczęk- szerokość125mm, max. wielkość zacisku 100mm Imadło powinno posiadać możliwością mocowania rur i prętów dzięki odpowiedniemu kształtowi szczęki ruchomej; Max. siła zaciskania 2700Nm, Max waga 25-30 kg, Szafka narzędziowa spełniająca minimalne parametry techniczne: wymiary min. (dł. x wys. x szer.): 800x1800x450, metalowa, malowana, dwuskrzydłowa, 4 półki wewnętrzne o min. obciążeniu 40 kg każda, zamykana. | 3 sztuki |
| 14. | Narzędzia ręczne z napędem elektrycznym i pneumatycznym. | Zestaw składa się z : Szlifierka kątowa elektryczna – 3 szt. Średnica tarczy: 125 mm., Moc: 1700 W. Prędkość obrotowa: 2800 - 11500 rpm. Masa: ok. 2,5 kg. Regulacja obrotów. Łagodny rozruch. Beznarzędziowa wymiana tarczy. Tłumienie drgań. W zestawie: kołnierz mocujący, szybkozaciskowa nakrętka mocująca SDS, osłona tarczy, nakrętka mocująca do talerzy szlifierskich M14x1.5, rękojeść dodatkowa z systemem Vibration Control, klucz oczkowy. Wkrętarka sieciowa (elektryczna) – 3 szt. Moc min. 450W, obroty regulowane w zakresie min.: 0-3000min⁻¹, Długość przewodu zasilającego min. 4m. Masa max. 1.5kg Odkurzacz warsztatowy – 3 szt. Moc min. 1400W, podciśnienie min. 21kPa, pojemność zbiornika 30 l, gniazdo do elektronarzędzi o mocy min. 1100W, długość węża min. 3,5m, szczotka podłogowa, adapter do narzędzi, ssawka szczelinowa, filtr. Polerka elektryczna – 1 szt. Średnica 180 mm, Moc min.1200W, prędkość obrotowa regulowana od 600 do 3500 obr/min. Zestaw akcesoriów (tarcz i gąbek). Klucz udarowy - 1 szt. Moc min.450 W; Moment obrotowy min. 400Nm, Przewód min. 1,8 m, Funkcja udaru, w zestawie nasadki udarowe (17/19/21mm) Wiertarka sieciowa elektryczna z udarem – 1 szt. Moc min. 550 W, prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 2900 obr./min, płynnie regulowana, obroty prawe i lewe, prędkość udaru 0 - 40000 uderzeń/min, uchwyt wiertarski: 1,5 - 13,0 mm, otwory stal -10 mm, drewno - 20 mm, beton - 13 mm, dodatkowa rękojeść i ogranicznik głębokości wiercenia; Szlifierka stołowa elektryczna - 1 szt. Moc min. 370W, Obroty: 2850 obr/min, Średnica tarczy szlifierskiej (zewnętrzna, wewnętrzna): 150mm/12,7mm, Oświetlenie: 10W, 12V, zintegrowana ostrzałka do tarcz, wbudowana szuflada na akcesoria, osłona oczu ze szkłem powiększającym, zestaw ściernic. Opalarka – 1 szt Polecana dla wymagających majsterkowiczów. Przeznaczona do usuwania farby, obkurczania rur termokurczliwych, naklejania obrzeży meblowych, gięcia i kształtowania elementów z tworzyw sztucznych. Moc 2000W, skokowa trójstopniowa regulacja temperatury zakres temperatur: I bieg 250(C, II bieg 350(C, III bieg 550 (C), 3 biegi - przepływ powietrza: I bieg 150 l/min, II bieg 300 l/min, III bieg 500 l/min, dysze komplet 4 sztuk, skrobak z rękojeścią; Wkrętarka akumulatorowa - 1szt. Akumulator li-lon 18 V, uchwyt samozaciskowy 10 mm, 2 biegi, obroty lewo/prawo, max. Moment obrotowy min. 45 Nm podświetlenie, czas ładowania poniżej 1h, W zestawie: wkrętarka, akumulator, ładowarka; Lampa lutownicza – 1szt. Lampa lutownicza gazowa na naboje 1,9 kW, maksymalna temperatura płomienia 1350°C, przeznaczona do zastosowań takich jak nagrzewanie, odmrażanie rur, wyżarzanie czy luzowanie śrub, kształtowanie - gięcie rur, płyt, możliwość pracy lampą lutowniczą w dowolnej pozycji (360°), wyposażona w funkcję chwilowego zapłonu, piazoelektryczny zapalnik; Szlifierka mimośrodowa elektryczna – 1szt. Moc min. 400W, stopa 125/150 mm, obroty regulowane 10000 - 26000 min⁻¹, ilośc oscylacji 5000 - 13000 min⁻¹, amplituda oscylacji 2 mm, akcesoria: stopa robocza 125mm -1szt, stopa robocza 150mm -1szt, zestaw papierów ściernych, klucz sześciokątny - 1 szt, pojemnik sztywny z filtrem na pył. | 1 zestaw |
| 15. | Narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej. | Zestaw składa się z : Komplet 19 wierteł do metalu spiralnych walcowanych HSS 1-10 mm. Zestaw gwintowników i narzynek w skład których wchodzi 110 elementów : 35gwintowników stożkowych: M2x0,4mm; M3x0,5mm; M4x0,7mm; M5x0,8mm; M6x0,75mm; M6x1,0mm; M7x0,75mm; M7x1,0mm; M8x0,75mm; M8x1,0mm; M8x1,25mm; M9x0,75mm;M9x1,0mm; M9x1,25mm; M10x0,75mm; M10x1,0mm; M10x1,25mm; M10x1,5mm; M11x0,75mm; M11x1,0mm; M11x1,25mm; M11x1,5mm; M12x0,75mm; M12x1,0mm; M12x1,25mm; M12x1,5mm; M12x1,75mm; M14x1,0mm; M14x1,25mm; M14x1,5mm; M14x2,0mm; M16x1,0mm; M16x1,5mm; M16x2,0mm;M18x1,5mm; 35 gwintowników wtyczkowych: te same rozmiary jak w przypadku gwintowników stożkowych 35 narzynek: te same rozmiary jak w przypadku gwintowników stożkowych 2 x pokrętło do gwintowników M3-M12, M6-M20 2 x pokrętło do narzynek 25mm, O/D 1 x pokrętło typu: T" M3-M6 Szczypce do zaciskania i cięcia opasek osłon przegubów o szerokości 1/4" lub 3/8" (komplet 2szt.) Szczypce do opasek zaciskowych - zestaw: Szczypce do opasek zaciskowych z linką, Szczypce do opasek z obrotowymi ponacinanymi szczękami, Szczypce do opasek z obrotowymi szczękami, Wygięte szczypce do wąskich opasek zaciskowych, Szczypce do wąskich opasek zaciskowych, Szczypce do opasek typu CLIC oraz CLIC-R, Ściągacz do giętkich przewodów Metalowy klucz pazurkowy do filtrów oleju o zakresie pracy min. 62-120mm z uchwytem na na 3/8" i redukcją na ½`` w zestawie; Rozpieraki do powiększania rur wydechowych 29-89mm - zestaw 3- elementowy zawierający : Rozpierak mały 1 1/8" - 1 1/4" Rozpierak średni 1 1/2" - 2 1/2" Rozpierak duży 2 1/8" - 3 1/2" Komplet oringów do każdego rozpieraka Zestaw do naprawy i samodzielnego odpowietrzania układów hamulcowych – 1 szt., zawierający: zestaw do wyciskania tłoczków hamulcowych (21 elementów); zestaw do jednoosobowego odpowietrzania układów hamulcowych i wymiany płynu; komplet do zarabiania przewodów hamulcowych; profesjonalne klucze do przewodów hamulcowych. | 1 zestaw |

- Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracyjnych, wymaganiach normatywnych itp.

- Proponowany sprzęt musi spełniać wymagane parametry wymiarowe i techniczne podane w opisie poszczególnych pozycji.

- Wszystkie elementy dostarczanego sprzętu muszą być fabrycznie nowe.

- Instrukcja użytkowania i instrukcja obsługi w języku polskim.

- Certyfikaty CE.