Znak sprawy: S-343/11/2017/6                                                     Załącznik Nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

wyposażenie warsztatu samochodowego;

| Lp. | Nazwa | Minimalne wymagane parametry/dane techniczne/funkcje wymagane przez Zamawiającego | Liczba sztuk /kompletów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Multimetr samochodowy. | Urządzenie spełniające minimalne parametry techniczne: Podwójny wyświetlacz 4-4/5 cyfry, 50000 odczyt (podstawowy) i 3-4/5 cyfry, 5000 odczyt (pomocniczy), z 26 segmentów bargrafem. Kalibracja za pomocą interfejsu fotooptycznego. Test układu ładowania akumulatora, prądu upływu i alternatora. Tester silników elektrycznych (wentylatory). Tester ECU (elektronicznego modułu sterującego) . Tester czasu wtrysku wtryskiwaczy PFI i TBI. Wielofunkcyjny tester wysokiego napięcia. Tester układu ładowania. Tester czujników i przetworników. Dwie funkcje pośredniego pomiaru małych i dużych prądów (w komplecie dwie przystawki cęgowe). Pomiar: - napięcia stałego i przemiennego (do 1000 V) - prądu stałego i przemiennego (do 10 A) - temperatury (sonda w komplecie) - rezystancji (do 50 M?) - pojemności (do 5000 ?F) - częstotliwości (do 500 kHz) - prędkości obrotowej (tachometr) - szerokości impulsu - współczynnika wypełnienia impulsu - kąta zwarcia styków przerywacza Test diody i ciągłości obwodu. 20 pamięci wyników pomiarów. Port RS-232C/USB przejściówka W zestawie: - sztywny neseser mieszczący przyrząd i wyposażenie, - sonda cęgowa HR30, - sonda cęgowa CA113, - sonda pojemnościowa, - sonda indukcyjna, - sonda temperaturowa, - komplet przewodów pomiarowych zakończonych sondami igłowymi, - 2 chwytaki krokodylowe, - CD z programem, - przewód połączeniowy RS-232C, - przewód połączeniowy-przejściówka RS-232C/USB | 2 sztuki |
| 2. | Oscyloskop. | Urządzenie spełniające minimalne parametry techniczne: Pasmo kanałów analogowych min. 50 MHz Maks. częstotliwość próbkowania do 1 GSa/s Pamięć akwizycji min. 12 Mpkt Odświeżanie z częstotliwością do 30 000 przebiegów na sekundę Niski poziom szumu, zakres dynamiki: 1 mV/dz do 10V/dz 7-calowy ekran TFT (800x480) WVGA W zestawie: Torba transportowa | 2 sztuki |

- Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracyjnych, wymaganiach normatywnych itp.

- Proponowany sprzęt musi spełniać wymagane parametry wymiarowe i techniczne podane w opisie poszczególnych pozycji.

- Wszystkie elementy dostarczanego sprzętu muszą być fabrycznie nowe.

- Instrukcja użytkowania i instrukcja obsługi w języku polskim.

- Certyfikaty CE.