Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja monitorów interaktywnych

Opis zawiera minimalne wymagania techniczne dotyczące monitorów interaktywnych.

| lp. | nazwa produktu | Specyfikacja | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitor interaktywny 65 cali | Wyświetlacz Podświetlenie Direct type LED Rozmiar (przekątna) 65" Rozdzielczość 3840x2160 Jasność 370 Współczynnik kontrastu 1 200:1 Contrast ratio (dynamic) 4 000:1 Kąty widzenia 178° Czas reakcji 8ms Żywotność 50 000godzin Display colours 1 070 Liczba głośników 2 Wattów na głośnik 15W Twardość powierzchni 7H Szkło Hartowana, przeciwodblaskowa / odporna na odciski palców Ambient light sensor Tak Air gap 4,00mm Specyfikacja produktu Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm) 1546 x 943 x 95 Rodzaj śrub montażowych M8*25mm Otwory VESA 600x400 W pudełku Europejski standardowy przewód zasilający （3 m） Przewód zasilający w standardzie amerykańskim （3 m） Standardowy przewód zasilający w Wielkiej Brytanii （3 m） Kabel USB Kabel HDMI (5 m) 2x pióro do pisania Zdalne sterowanie Bateria Płyta CD Skrócona instrukcja obsługi Złącza wejściowe/wyjściowe Porty wejścia 3 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x DisplayPort, 1 x Audio 3.5mm, 4 x USB2, 1 x USB 3.0, 1 x RJ45 Porty wyjścia 1 x HDMI 2.0, 1 x S/PDIF, 1 x Audio 3.5mm, 1 x RJ45 Kontrola 5 x USB-A (Interactive), 1 x RS232 Bezel size (top) 27,00mm Bezel size (left) 27,00mm Bezel size (right) 27,00mm Warunki pracy 20% ~ 80% RH Warunki pracy (maksymalna) 40°C Net weight 45 kg Gross weight 57 kg Dotyk System Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP /Linux/Mac (1Touch point only)/Android/Chrome Touch accuracy <1,50mm Punkty dotyku 10 punktów pisania i 20 punktów dotyku Narzędzie dotyku Palec, pasywny długopis na podczerwień Wykrywanie pióra / palca Tak Power Zasilanie 100-240V~ 50/60Hz 3.5A Zużycie energii (tryb czuwania) 0.5W Zużycie energii (maksymalne) 220W Power consumption - average (watts) 108,7 System Operacyjny Wersja systemu Android 8.0 CPU Dual-core A73 and dual-core A53 GPU Mali G51*2 RAM 3GB Storage 16GB OSD / języki wyświetlacza: polski Pozostałe Gwarancja min. 3 lata Montaż, uruchomienie, oraz szkolenie użytkowników w cenie | 1 |
| 2. | Monitor interaktywny 75 cali | Wyświetlacz Podświetlenie Direct type LED Rozmiar (przekątna) 75" Rozdzielczość 3840x2160 Jasność 370 Współczynnik kontrastu 1 200:1 Contrast ratio (dynamic) 4 000:1 Kąty widzenia 178° Czas reakcji 8ms Żywotność 50 000godzin Display colours 1 070 Liczba głośników 2 Wattów na głośnik 15W Twardość powierzchni 7H Szkło Hartowana, przeciwodblaskowa / odporna na odciski palców Ambient light sensor Tak Air gap 4,00mm Specyfikacja produktu Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm) 1770 x 1071 x 109 Rodzaj śrub montażowych M8*25mm Otwory VESA 800x400 W pudełku Europejski standardowy przewód zasilający （3 m） Przewód zasilający w standardzie amerykańskim （3 m） Standardowy przewód zasilający w Wielkiej Brytanii （3 m） Kabel USB Kabel HDMI (5 m) 2x pióro do pisania Zdalne sterowanie Bateria Płyta CD Skrócona instrukcja obsługi Złącza wejściowe/wyjściowe Porty wejścia 3 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x DisplayPort, 1 x Audio 3.5mm, 4 x USB2, 1 x USB 3.0, 1 x RJ45 Porty wyjścia 1 x HDMI 2.0, 1 x S/PDIF, 1 x Audio 3.5mm, 1 x RJ45 Kontrola 5 x USB-A (Interactive), 1 x RS232 Bezel size (top) 27,00mm Bezel size (left) 27,00mm Bezel size (right) 27,00mm Warunki pracy 20% ~ 80% RH Warunki pracy (maksymalna) 40°C Net weight 57 kg Gross weight 71 kg Dotyk System Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP /Linux/Mac (1 Touch point only)/Android/Chrome Touch accuracy <1,50mm Punkty dotyku 10 punktów pisania i 20 punktów dotyku Narzędzie dotyku Palec, pasywny długopis na podczerwień Wykrywanie pióra / palca Tak Power Zasilanie 100-240V~ 50/60Hz 3.5A Zużycie energii (tryb czuwania) 0.5W Zużycie energii (maksymalne) 220W Power consumption - average (watts) 142,9 System Operacyjny Wersja systemu Android 8.0 CPU Dual-core A73 and dual-core A53 GPU Mali G51*2 RAM 3GB Storage 16GB OSD / języki wyświetlacza: polski Pozostałe Gwarancja min. 3 lata Montaż, uruchomienie, oraz szkolenie użytkowników w cenie | 6 |